## Slide 1: 11. Systeemanalyse
Computerhardware 3.0

## Slide 2
MENU
p 192
Computernetwerken 3.0
11.1 Analyse van een computersysteem
Laptop 1
Processor xxxxxxxxxx
Geheugen xxxxxxxxxx
SSD xxxxxxxxxx
Chipset xxxxxxxxxx
Videokaart xxxxxxxxxx
DirectX xxxxxxxxxx
Geluidskaart xxxxxxxxxx
Netwerk xxxxxxxxxx
systeemanalyse
Notes: Systeembeheerders in bedrijven en organisaties dienen steeds een overzicht te behouden over de verschillende computerconfiguraties, welke hardware ze bevatten en welke software erop is geïnstalleerd. Zo’n overzicht maakt het makkelijker om een oplossing voor een specifiek probleem dat zich op een computer voordoet te bedenken, sneller een uitbreidingsanalyse te maken en makkelijker licentieovereenkomsten en de verzekeringsadministratie in orde te houden.
Een systeembeheerder moet vaak tientallen of honderden erg uiteenlopende computersystemen beheren. Systeemanalyse-software maakt het mogelijk om snel een overzicht van de aangesloten hardware en de geïnstalleerde software te maken.

## Slide 3
MENU
p 192
Computernetwerken 3.0
11.1 Analyse van een computersysteem
Notes: Dat soort software is meestal gratis. In sommige besturingssystemen, zoals Windows, zit zo’n systeemanalyse-programma al standaard ingebouwd.

## Slide 4
MENU
p 192
Computernetwerken 3.0
11.1 Uitbreidingsanalyse
systeemanalyse
benchmarking
Notes: Sommige softwarepakketten maken het mogelijk om bepaalde onderdelen op hun performantie te testen. We spreken dan van benchmarking software.

## Slide 5
MENU
Computernetwerken 3.0
11.2 Analyse van een computersysteem
Hergebruik van oude computer of nieuwe kopen?
p 193
Notes: Regelmatig gebeurt het dat een nieuwe computer moet worden bijgeplaatst in een netwerk maar dat er nog oude computers beschikbaar zijn. Voldoet de oude computer nog voor de taken die ervan worden geëist? En zo niet, loont het nog de moeite om de oude computer te upgraden of wordt er beter een nieuwe computer aangekocht? Een uitbreidingsanalyse kan een antwoord geven op die vragen.

## Slide 6
MENU
Computernetwerken 3.0
11.2 Analyse van een computersysteem
Behoeftenanalyse: minimumvereisten
p 193
Minimumvereisten OS
Minimumvereisten van de meest veeleisende software
Notes: Eerst moet worden bepaald aan welke minimumeisen de computer moet voldoen. Dat heet een behoefteanalyse. Hoeveel geheugen is minimaal nodig en hoeveel is optimaal aanwezig? Hoeveel schijfruimte is noodzakelijk? Wat zijn de minimumeisen voor de grafische kaart of de geluidskaart? Met welke opslagmedia moet de computer uitgerust zijn?
 Voor het berekenen van de minimale capaciteit van het werkgeheugen tel je de minimale vereisten voor het besturingssysteem samen met de minimale vereisten van het meest veeleisende programma.

## Slide 7
MENU
Computernetwerken 3.0
11.2 Analyse van een computersysteem
Behoeftenanalyse: minimumvereisten
p 193
Minimumvereisten OS
Minimumvereisten van alle software
reserve voor de toekomst!
Notes: Voor de vereiste capaciteit van de harde schijf tel je de nodige vrije schijfruimte voor de installatie van het besturingssysteem en alle te installeren programma’s samen.
 Houd in elk geval voldoende reserve voor de toekomst: wanneer je alles te krap berekent, kom je in de problemen wanneer bijvoorbeeld de SSD te snel te vol raakt. Hou er trouwens rekening mee dat een te krappe SSD of een ontoereikend werkgeheugen het computersysteem kan vertragen. Voorzie daarom voor schijfcapaciteit en werkgeheugen altijd een reserve van minstens dezelfde capaciteit als die de minimumvereisten voorschrijven.

## Slide 8
MENU
p 193
Computernetwerken 3.0
11.1 Uitbreidingsanalyse
systeemanalyse
vergelijken met behoeften-analyse
bepaal kostprijs van de uitbreiding
Notes: Daarna wordt een systeemanalyse gemaakt van de oude computer. Dat kan met een systeemanalyse-programma. Die kan je dan vergelijken met de behoefteanalyse om na te gaan op welke gebieden de computer dient uitgebreid te worden.
 Tenslotte komt de echte uitbreidingsanalyse. Daarin bepaal je welke hardware-onderdelen moeten worden toegevoegd of vervangen. Je bepaalt de kostprijs van de nieuw aan te kopen onderdelen. Je houdt ook rekening met de tijd die nodig is om de computer uit te breiden en de kostprijs van de werkuren van de persoon die de uitbreiding uitvoert.

## Slide 9
MENU
p 193
Computernetwerken 3.0
11.1 Uitbreidingsanalyse
vergelijken met behoeften-analyse
bepaal kostprijs van de uitbreiding
vergelijk met de kostprijs van een nieuw computersysteem
Is uitbreiding technisch wel mogelijk?
Notes: Tegelijk onderzoek je hoeveel een nieuw computersysteem zou kosten, dat eveneens aan de minimumeisen voldoet. Uiteindelijk leg je die naast de uitbreidingsanalyse. Wanneer de uitbreiding van de oude computer duurder is, kan je dat natuurlijk beter laten. Ook wanneer het prijsverschil erg klein is, ben je allicht beter af met een nieuw computersysteem. Dat zal zeker performanter zijn dan een ouder systeem en kan later makkelijker worden uitgebreid. Enkel wanneer de uitbreiding van de oude computer aanzienlijk goedkoper is dan een nieuw systeem, kan dit overwogen worden.
 In sommige gevallen zal de uitbreiding van een oud computersysteem trouwens onmogelijk zijn. Wanneer het moederbord en de processor van de oude computer slechts voorzien zijn voor 32-bits toepassingen en je wil een 64-bits besturingssysteem installeren, dan kan je met je oude computer nog weinig aanvangen. Je zal dan sowieso een nieuw computersysteem moeten kopen.

## Slide 10
MENU
p 194
Computernetwerken 3.0
11.1 Uitbreidingsanalyse
Wat met oude computer?
mediacenter
opslag webcambeelden
eenvoudige servertaken
Notes: Uiteraard moet je in je analyse wel de systeemvereisten voor de software opnemen, maar niet de kostprijs voor de gebruikslicenties ervan. Die is namelijk even hoog voor een nieuw als voor een oud systeem.
Tenslotte nog dit: gooi een oude computer niet al te snel op de schroothoop. Vaak kunnen oudere computers nog perfect ingezet worden voor anderen taken, waarvoor de performantie van de processor of een grote geheugencapaciteit niet van groot belang is. Zo kan je oude computer een nieuw leven krijgen als mediacenter, de opslag van beelden van IP-camera’s of voor eenvoudige servertaken: als back-up server of zelfs als webserver voor je persoonlijke webproject.

## Slide 11
Sleutelboek Computerhardware 3.0
Dit is een begeleidende presentatie bij het hoofdstuk 11 van het Sleutelboek Computerhardware 3.0. Deze presentatie mag vrij worden gebruikt, aangepast en verspreid. Deze dia bevat de bronvermelding en moet ten allen tijde deel blijven uitmaken van de presentatie.
Meer informatie over de Sleutelboeken is beschikbaar op www.sleutelboek.eu
Klik hier om de presentatie af te sluiten
Computernetwerken 3.0