## Slide 1: 3.2 Processoren op de markt
Computerhardware 3.0

## Slide 2
p 58
Computernetwerken 3.0
3.2 Processoren op de markt
Notes: De markt van processoren voor laptops en desktopcomputers wordt volledig beheerst door twee grote spelers: Intel en AMD. Van deze twee is Intel altijd de meest dominante geweest, maar AMD behoudt een trouwe schare aanhangers. Een volledig overzicht van de huidig beschikbare processoren maken in dit boek is onmogelijk, want erg omvangrijk en bovendien verandert zo’n overzicht erg snel.

## Slide 3
p 58
Computernetwerken 3.0
3.2 Processoren op de markt
Notes: Er bestaat een belangrijk onderscheid tussen processoren voor desktop computers en voor laptops. Processoren zijn immers energievreters. Voor laptops worden daarom energiebesparende maatregelen genomen, zodat de processor de autonomie van de batterij niet al te veel zou aantasten. Bovendien is een processor in de enge behuizing van een laptop veel moeilijker te koelen. Eén van die technieken is om de kloksnelheid van de processor variabel te maken aan de belasting ervan. Dat wil zeggen dat een processor die weinig wordt belast aan een tragere snelheid zal weken dan wanneer diezelfde processor meer wordt belast. Een trager werkende processor verbruikt immers minder energie. Ook beschikken processoren voor laptops vaak over minder cachegeheugen dan gelijkaardige processoren voor desktop computers.

## Slide 4
p 58
Computernetwerken 3.0
3.2 Processoren op de markt
rekening houden met:
processorvoet
aantal processorkernen
kloksnelheid
cachegeheugen
energieverbruik
merk
Notes: Belangrijke factoren waarmee je rekening houdt bij de aankoop van een processor:
Processorvoet (ook: processorsocket) - Niet elke processor past op elk moederbord. Controleer voor je aankoop in de documentatie van je moederbord welk type van processorvoet erop voorzien is. Uiteraard koop je een processor die past voor jouw moederbord.
Merk - De keuze is beperkt tot twee processorfabrikanten: AMD en Intel.
Aantal processorkernen - Over multicore-processoren heb je in het vorige hoofdstukje geleerd.
Kloksnelheid – ook daar heb je in het vorige hoofdstukje geleerd.
Capaciteit van het cachegeheugen – daarover leer je meer in hoofdstuk 4.4.
Energieverbruik - De processor is een van de meest energieverslindende onderdelen van een computer. Bij de aankoop is het energieverbruik daarom een belangrijke factor. Een duurdere maar zuiniger processor kan daardoor op termijn zelfs goedkoper zijn dan een goedkoper maar meer energieverslindend model. Bij het vergelijken van het verbruik is niet alleen het piekverbruik bij maximale belasting van belang, maar ook het rustverbruik. De processor bevindt zich doorgaans vaker in rust dan je zou vermoeden.

## Slide 5
p 58
Computernetwerken 3.0
3.2 Processoren op de markt
Wet van Moore
Notes: Een processor bestaat uit miljoenen minuscuul kleine schakelingen, die transistoren worden genoemd. Gordon Moore, medeoprichter van Intel, stelde in 1965 dat het aantal transistoren per processor elke 18 maanden zou verdubbelen. Die uitspraak is een eigen leven gaan leiden als de wet van Moore. Volgens Moore zou die voorspelling slechts voor de eerstvolgende tien jaar opgaan, dus maar tot pakweg half de jaren 1970. Maar zelfs tientallen jaren later blijkt Moore’s stelling nog steeds min of meer op te gaan, , al werd de verwachting wel bijgesteld naar een verdubbeling om de twee jaar.

## Slide 6
p 59
Computernetwerken 3.0
3.2 Processoren op de markt
SoC – system on a chip
Notes: Bij volwaardige computers - desktop- en laptopsystemen - heeft een processor een heel specifieke functie: het uitvoeren van computerprogramma's. Alle perifere verwerking gebeurt in apart daarvoor voorziene chips op het moederbord of op uitbreidingskaarten. Een aparte grafische processor berekent beeldinformatie, een DSP zorgt voor geluidsproductie, een aparte geheugencontroller regelt de toegang tot het werkgeheugen, enz.
In smartphones, tablets en wearables moet gewoekerd worden met de beschikbare ruimte. Daarom worden bij die toestellen al die aparte functies in de processorbehuizing voorzien. We spreken dan van een SoC: system-on-a-chip.

## Slide 7
p 59
Computernetwerken 3.0
3.2 Processoren op de markt
SoC – system on a chip
ARM
Notes: Daarbij zijn er twee verschillende systemen: ARM (Acorn RISC Machine) en de Intel x86 architectuur. Bekende merken van ARM-processoren zijn Cortex, Qualcomm en Apple. AMD speelt op de SoC-markt geen rol van betekenis.

## Slide 8
p 59
Computernetwerken 3.0
3.2 Processoren op de markt
1ste generatie
buislampen
voor 1956
Notes: Tot nog toe kennen we vier grote generaties. Bij de eerste generaties computers (tot 1956) werd gebruik gemaakt van lampen om schakelingen te maken - dat leverde kolossaal grote machines op.

## Slide 9
p 59
Computernetwerken 3.0
3.2 Processoren op de markt
2de generatie
transistoren
1956 - 1964
Notes: Tweede generatie computers (1956 - 1964) maakte gebruik van transistoren in plaats van lampen.

## Slide 10
p 59
Computernetwerken 3.0
3.2 Processoren op de markt
3de generatie
chips
1964 - 1971
Notes: Bij de derde generatie computers (1964 - 1971) werden transistoren vervangen door chips.

## Slide 11
p 59
Computernetwerken 3.0
3.2 Processoren op de markt
4de generatie
microprocessor
vanaf 1971
Notes: Vanaf 1971 zorgde de microprocessor - tegenwoordig kortweg processor genoemd - voor de vierde generatie computers.
Terwijl de eerste drie generaties elkaar in snel tempo opvolgden, lijkt de grote technologische revolutie een beetje stilgevallen: we werken immers al meer dan vijftig jaar met vierde generatie computers. Zelfs al zijn moderne processoren veel geavanceerder dan exemplaren uit de jaren 1970, ze blijven wel gebaseerd op dezelfde technologie.

## Slide 12
p 59
Computernetwerken 3.0
3.2 Processoren op de markt
5de generatie
qubits
vanaf ???
quantumcomputer
Notes: Toch wordt er al sinds de jaren 1980 onderzoek gedaan naar een heel nieuw type van processor, die computers van de vijfde generatie moet opleveren. We spreken dan van quantumcomputers, die werken op basis van qubits in plaats van bits.

## Slide 13
p 59
Computernetwerken 3.0
3.2 Processoren op de markt
qubits
quantumcomputer
1 of 0
superpositie
Notes: Qubits worden gevormd door elementaire deeltjes in de quantumfysica en hebben de mogelijkheid om gelijktijdig meer dan slechts twee waarden (0 en 1) op te slaan. Het fenomeen dat dit mogelijk maakt wordt superpositie genoemd. Dat betekent dat je met een combinatie van een aantal qubits erg veel informatie kan opslaan die bijzonder snel toegankelijk is in een bijzonder compacte fysieke vorm. En uitzonderlijk veel hoef je er niet van te hebben. Met elke extra qubit verdubbelt immers de rekenkracht.
Dat maakt dat ook de rekenkracht van een quantumcomputer vele duizenden keren groter is dan die van moderne computers met klassieke processoren. Dat is goed nieuws - voor bepaalde wetenschappelijke onderzoeken wordt momenteel de rekenkracht van honderden of zelfs duizenden computers samengebracht om complexe berekeningen te maken. Dat moet met quantumcomputers veel sneller en eenvoudiger kunnen. Maar er zijn ook bedenkingen op het gebied van veiligheid: huidige encryptietechnieken zouden met zo'n quantumcomputer snel kunnen gekraakt worden.

## Slide 14
p 59
Computernetwerken 3.0
3.2 Processoren op de markt
qubits
quantumcomputer
quantuminterferentie
decoherentie
Notes: Hoewel wetenschappers ervan overtuigd zijn dat quantumcomputers de nieuwe generatie moet vormen, maken enkele belangrijke problemen het erg moeilijk om ze daadwerkelijk te bouwen. Zo veranderen qubits van toestand bij het uitlezen van informatie, waardoor de informatie zelf wijzigt - dat mag natuurlijk niet. Ook quantuminterferentie (het tenietdoen van berekeningen door invloed van omliggende qubits) en decoherentie (de beïnvloeding van qubits door hun omgeving) blijven grote obstakels.

## Slide 15
p 60
Computernetwerken 3.0
3.2 Processoren op de markt
quantumcomputer
quantum supremacy
Notes: Op het ogenblik van het verschijnen van dit boek bestaan er al enkele quantum-computers van enkele honderden qubits, maar hun rekenkracht heeft die van supercomputers voorlopig nog niet bereikt. We spreken pas echt van het tijdperk van quantumcomputers wanneer ze problemen kunnen oplossen die met traditionele computers onbereikbaar zijn. Wanneer dat zo is spreekt men van quantum supremacy. Bovendien zijn de huidige quantumcomputers nog een sporthal groot – ze zullen gewone computers nog niet snel vervangen.

## Slide 16
p 60
Computernetwerken 3.0
3.2 Processoren op de markt
CIM - coherent ising machine
Notes: Ondertussen wordt hard gewerkt aan CIM-computers (coherent ising machine) of optische computers. Daarbij wordt gebruik gemaakt van laserlicht om razendsnel ingewikkelde berekeningen te maken. Eerste experimentele modellen waren erg groot en vereisten kilometerslange glasvezels, maar in 2019 slaagde een team van de VUB in Brussel erin om een model te ontwikkelen dat klein genoeg was voor een draagbaar computersysteem. Dat is een belangrijke stap om commerciële toepassingen mogelijk te maken, die even krachtig maar heel wat goedkoper zijn dan quantumcomputers.

## Slide 17
p 60
Computernetwerken 3.0
3.2 Processoren op de markt
DNA-computer
Notes: Een ander alternatief voor toekomstige computers wordt geboden door DNA. Met een diameter van slechts twee nanometer is DNA ontiegelijk klein en net als digitale code bestaat DNA uit reeksen informatie.

## Slide 18
p 60
Computernetwerken 3.0
3.2 Processoren op de markt
DNA-computer
1 of 0
A – C – T - G
Notes: Bij een digitale code bestaat die reeks uit bits, die twee waarden kunnen aannemen: 0 of 1. Bij DNA bestaat die reeks uit basen. Daarvan zijn er vier verschillende: adenine (A), cytosine (C), thymine (T) en guanine (G). Net zoals een reeks bits een unieke computercode kunnen vormen, vormen ook een reeks basen de unieke code van een DNA-molecule.
Rekenen doen computers door bitreeksen te verschuiven, door de volgorde van bits te wijzigen en door de waarden van bits zelf te wijzigen. Dat alles kan ook met een DNA-structuur. Het onderzoek naar het aanbrengen van wijzigingen in DNA is nog in volle gang, maar is veelbelovend voor de toekomstige ontwikkeling van DNA-computers.
Het grote verschil tussen huidige computers en DNA is de manier waarop die wijzigingen worden aangebracht. Bij huidige computers gebeurt dat met elektrische stroompjes, bij DNA door middel van chemische processen.

## Slide 19
p 60
Computernetwerken 3.0
3.2 Processoren op de markt
DNA-computer
sequentiële verwerking
gelijktijdige verwerking
Notes: Terwijl de huidige computerverwerking volledig sequentieel gebeurt - alle wijzigingen worden achter elkaar uitgevoerd - kan dat bij DNA grotendeels gelijktijdig. Daardoor kunnen miljarden wijzigingen in één beweging worden uitgevoerd, wat in een gigantische prestatiewinst resulteert.

## Slide 20
moeilijk toegankelijk
p 60
Computernetwerken 3.0
3.2 Processoren op de markt
DNA-computer
DNA kan muteren
onbetrouwbare reacties
Notes: Toch zal je in de nabije toekomst nog niet naar de winkel moeten rennen voor je DNA-computer. Hoewel er aan verschillende universiteiten al veelbelovende experi-menten werden gedaan, staan er voor een praktische toepassing nog flink wat ob-stakels in de weg. DNA kan muteren, waardoor de informatie niet meer betrouwbaar is. Bovendien kan men nog onvoldoende vertrouwen op het gewenste effect van DNA op chemische reacties. Tenslotte is DNA ook erg moeilijk toegankelijk: hoewel de berekeningen zelf bijzonder snel worden uitgevoerd, duurt het voorlopig nog uren om informatie in te voeren of uit te lezen.

## Slide 21
Sleutelboek Computerhardware 3.0
Dit is een begeleidende presentatie bij het hoofdstuk 3.2 van het Sleutelboek Computerhardware 3.0. Deze presentatie mag vrij worden gebruikt, aangepast en verspreid. Deze dia bevat de bronvermelding en moet ten allen tijde deel blijven uitmaken van de presentatie.
Meer informatie over de Sleutelboeken is beschikbaar op www.sleutelboek.eu
Klik hier om de presentatie af te sluiten
Computernetwerken 3.0