## Slide 1: 5.3 Flash gegevensopslag
Computerhardware 3.0

## Slide 2
p 93
Computernetwerken 3.0
5.3 Optische gegevensopslag
Notes: Flashgeheugen is erg populair. Ze kent zowel toepassingen in het systeemgeheugen van moderne computers – denk maar aan Flash ROM – als in permanente en uitwisselbare opslagmedia. Voorbeelden zijn geheugenkaartjes in digitale fototoestellen en de opslag in draagbare apparaten zoals smartphones en tablets. Ook USB-geheugensticks zijn erg populair. Ze worden soms zelfs geïntegreerd in gebruiksvoorwerpen zoals sleutelhangers of horloges.

## Slide 3
p 93
Computernetwerken 3.0
5.3 Optische gegevensopslag
solid state geheugen
sneller
kleiner en lichter
geluidloos
minder defecten
energiezuinig
Notes: Flash-geheugen wordt solid state geheugen genoemd omdat het geen bewegende delen bevat zoals een roterende schijf of schrijf- en leeskoppen.
 Flash geheugen heeft heel wat voordelen tegenover andere types van permanente gegevensopslag:
Flash geheugen maakt een snellere gegevensoverdracht mogelijk.
Flash geheugen is kleiner in omvang en lichter in gewicht.
Flash geheugen is geluidloos, aangezien het geen bewegende delen bevat.
Flash geheugen loopt daarom ook minder risico op defecten.
Flash geheugen is erg energiezuinig.

## Slide 4
p 93
Computernetwerken 3.0
5.3 Optische gegevensopslag
solid state geheugen
duurder
Notes: Eigenlijk heeft flashgeheugen op dit ogenblik nog maar één nadeel: het is in verhouding tot andere vormen van gegevensopslag duurder en daarom minder geschikt voor grote opslagcapaciteiten. Maar ook daar komt steeds meer verandering in.

## Slide 5
p 93
Computernetwerken 3.0
5.3 Optische gegevensopslag
+ transistoren
Notes: De manier waarop flashgeheugen werkt, is enigszins vergelijkbaar met de manier waarop het werkgeheugen werkt (zie 4.2), maar op de kruising van de kolommen en de rijen bevinden zich transistoren die de eigenschap hebben om gegevens vast te houden zonder dat daar elektrische energie voor nodig is..

## Slide 6
p 93
Computernetwerken 3.0
5.3 Optische gegevensopslag
SD
MiniSD
MicroSD
Notes: In allerhande draagbare apparatuur zoals fototoestellen, tablets en smartphones worden geheugenkaarten gebruikt. SD (Secure Digital), een kaartje van 32 mm x 24 mm x 2,1 mm, is veruit de meest gebruikte standaard voor geheugenkaarten. Afgeleiden zijn MiniSD (20 mm x 21,5 mm x 1,4 mm) en MicroSD (15 mm x 11 mm x 1 mm).

## Slide 7
p 93
Computernetwerken 3.0
5.3 Optische gegevensopslag
Notes: Hoewel geheugenkaarten voornamelijk bedoeld zijn als opslagmedia voor kleine draagbare apparaten worden sommige computers ook uitgerust met een card reader om gemakkelijk gegevens met een draagbaar apparaat uit te wisselen.

## Slide 8
p 93
Computernetwerken 3.0
5.3 Optische gegevensopslag
Notes: Er bestaan eveneens externe kaartlezers die je via USB op je computer kan aansluiten.

## Slide 9
p 94
Computernetwerken 3.0
5.3 Optische gegevensopslag
SSD – solid state disk / drive
alternatief voor harde schijf
desktop: bracket
wear levelling
garbage collection
Notes: SSD (solid state disk of solid state drive) is sinds enkele jaren de populaire vervanger van de klassieke harde schijf. Ze is opgebouwd uit flash-geheugenchips, vergelijkbaar met die in USB memory sticks of in geheugenkaarten. SSD-schijven bieden alle voordelen van flash geheugen maar zijn voorlopig per gigabyte nog wel wat duurder dan klassieke harde schijven. Maar verder zijn er enkel maar voordelen.
SSD-schijven zijn vele malen sneller dan klassieke harde schijven. Zo start een computer met een SSD veel sneller op dat eentje met een harde schijf. De maximale prestaties kan je enkel behalen indien ook de verbinding tussen de schijf en het computersysteem performant genoeg is.
 Uiterlijk lijken SSD’s erg op 2,5 inch harde schijven voor laptops, al wegen ze wel lichter. Ze passen perfect in de uitsparing die voor een harde schijf in een laptop zijn voorzien. Voor desktop-computers worden SSD’s in een speciale bracket ingebouwd, zodat ze in de computerbehuizing kunnen gemonteerd worden op de plaats van de harde schijf.
 Een theoretisch nadeel is dat elektromagnetische geheugenchips slechts een beperkt aantal (lees: enkele duizenden) schrijfcycli aankunnen. De SSD-controller zorgt ervoor dat gegevens netjes over alle geheugenchips verspreid worden en dat alle chips min of meer even vaak gebruikt worden - dat heet wear levelling. Op die manier kan de levensduur van de hele SSD worden verlengd en zijn harde schijven in de praktijk meer onderhevig aan slijtage dan SSD-schijven omwille van de roterende onderdelen.
 Op een SSD worden geheugenchips ingedeeld in blokken van 512 KB, die op hun beurt ingedeeld worden in pages (“pagina’s”) van 4 KB. Gegevens worden steeds in "pagina's" van 4 KB weggeschreven. Gegevens wissen gebeurt echter in blokken van 512 KB. Bij het vervangen van informatie moet daarom goed worden opgelet om geldige gegevens te scheiden van de gegevens die moeten vervangen worden. De nog geldige gegevens worden daarbij naar een ander blok weggeschreven alvorens het hele blok wordt gewist. Een controller moet daarom goed bijhouden welke gegevens nog bewaard moeten blijven en welke niet. Dat heet garbage collection.

## Slide 10
p 94
Computernetwerken 3.0
5.3 Optische gegevensopslag
NAND
NOR
bitcel
Notes: De basis voor flashgeheugen zijn elementaire poorten: NOR of NAND.
 Met een combinatie van die poorten worden bitcellen opgebouwd - dit zijn de eenheden die een eentje of een nulletje kunnen bevatten. Beide technologieën hebben voor- en nadelen. Flash-geheugen op basis van NOR-poorten kunnen sneller uitgelezen, maar worden minder snel beschreven en zijn bovendien duurder om te produceren. Daarom wordt de NAND-technologie, waarmee grotere capaciteiten kunnen bereikt worden aan een redelijke kostprijs, tegenwoordig veel vaker gebruikt.

## Slide 11
p 94
Computernetwerken 3.0
5.3 Optische gegevensopslag
V-NAND vertical NAND
Notes: In november 2014 introduceerde Samsung de eerste SSD met een nieuwe technologie waarbij tot honderden bitcellen verticaal op elkaar gestapeld worden, waardoor een veel grotere opslagcapaciteit op eenzelfde op-pervlakte mogelijk wordt. Dat levert vooral betaalbare SSD's op die qua capaciteit met die van klassieke harde schijven kunnen wedijveren.
 Die techniek staat bekend als 3D NAND (driedimensioneel NAND) of V-NAND (vertical NAND)

## Slide 12
p 95
Computernetwerken 3.0
5.3 Optische gegevensopslag
Notes: De prestaties van moderne SSD's zijn indrukwekkend, maar de overdrachtssnelheid van gegevens naar de processor worden beperkt door de SATA-bus. Enkele fabrikanten hebben daarom een SSD op een PCI-Express uitbreidingskaart aangebracht. Zo'n kaart steek je in een vrij PCI-Express slot, waardoor de overdrachtssnelheid niet meer door de SATA-bus wordt beperkt.

## Slide 13
p 95
Computernetwerken 3.0
5.3 Optische gegevensopslag
m.2
NVMe
Notes: Tegenwoordig zijn laptops en moederborden voor desktop computers vaak uitgerust met een m.2-slot. Dat ziet er uit als een klein uitbreidingssleufje waarop je een kaartje kan prikken met flash-chips erop: een m.2-SSD. Het slot is met de chipset verbonden door middel van het NVMe-protocol (non-volatile memory express), een overdrachtsprotocol dat speciaal voor SSD werd ontwikkeld. Hierdoor wordt de overdrachtssnelheid niet meer beperkt door de SATA-bus. m.2-SSD’s zijn daarom heel wat performanter dan klassieke SSD’s. Nog een voordeel van m.2-SSD’s is dat zij veel minder plaats in beslag nemen, wat vooral bij draagbare apparaten een voordeel is. Bovendien hebben m.2-SSD’s geen aparte voeding nodig.

## Slide 14
Sleutelboek Computerhardware 3.0
Dit is een begeleidende presentatie bij het hoofdstuk 5.3 van het Sleutelboek Computerhardware 3.0. Deze presentatie mag vrij worden gebruikt, aangepast en verspreid. Deze dia bevat de bronvermelding en moet ten allen tijde deel blijven uitmaken van de presentatie.
Meer informatie over de Sleutelboeken is beschikbaar op www.sleutelboek.eu
Klik hier om de presentatie af te sluiten
Computernetwerken 3.0